# 液相相关的调研报告

##### 问：高效液相色谱分离法实验报告

答：目的:达到分离分析的目的。

原理:通过HPLC分清升离测定来对目标化合物的分析鉴定。

试剂:相关流动相,固定相等。

仪器:HPLC等。

实验步骤:装样,检物桐测,分析。

结论:测定出结果。

- 分析:对图谱罩正坦进行分析。

##### 问：高效液相是什么原理？

- 答：HPLC原理就是利用固定相与流动相的极性的差异，而达到分离物质目的。

- 答：利用液、固色谱原理，将圆举组分用色谱柱事先分离，利用液、固棚枝分配原理，分离各组分，然后通过检定器检测，电脑橘和碧记录电信号，放大、计算，给出结果。

答：（一）高效液相色谱分析的流程

由泵将储液瓶中的溶剂吸入色谱系宴链统，然后输出，经流量与压力测量之后，导入进样器。被测物由进样器注入，并随流动相通过色谱柱，在柱上进行分离后进入检测器，检测信号由数据处理设备采集与处理，并记录色谱图。废液流入废液瓶。遇到码亩复杂的混合物分离（极性范围比较宽）还可用梯度控制器作梯度洗晌模孙脱。这和气相色谱的程序升温类似，不同的是气相色谱改变温度，

- 而ＨＰＬＣ改变的是流动相极性，使样品各组分在最佳条件下得以分离。

答：HPLC是色谱法的一个重要分支，以液体为流动相，采用高压输液系统，将具有不同极性的单一溶剂或庆中纳不同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相泵入装有固定相的色谱柱，在柱内各成分被分离后，进入检测器进行检测，从而实现对试样培悉的分析。

给你介绍本书：实用高效液相色谱法的建立（第二版）

下载：

- 实用高效液相色谱法的建立（第二版）以大量分析实例翔实地论述了HPLC方法建立的基本思路和策略。作者在说明采用HPLC分离分析实际样品的方法建立时，运用大量的具体实例，引用了众多有 价值的参考文献，并结合计算机模拟的方法说明了方法建立的基本模式。对于不同类型的样品和为不同分析目的的实际分离过程，作者采用循序渐进的方法，系统地 使读者逐步掌握誉没方法建立的要领。本书可作为色谱实验人员日常分析中的案头参考书，对于从事色谱理论和实验研究的科技人员也具有很高的参考价值。

答：正相扰运色谱法

反相色谱法

固定相极性

高粗早～中

中缓凳梁～低

流动相极性

低～中

中～高

组分洗脱次序

极性小先洗出

- 极性大先洗出

##### 问：高效液相色谱(HPLC)系统适用性试验是指哪些内容?进行该试验的目的是什么?

答：一、在高效液相色谱法系统适用性试验中，有常用的四个内容：分离度、柱效、重复性和拖尾因子。

1、分离度（resolution，R）——相邻两峰的保留时间尺做渗之差与平均峰宽的比值。也叫分辨率，表示相邻两峰的分离程度。R≥1.5称为完全分离。

2、柱效：色谱柱是色谱仪最重要的部件（心脏）。柱子内径一般为1～6 mm。常用的标准柱型是内径为4.6 或3.9mm ，长度为15 ～30cm 的直形不锈钢柱。填料颗粒度5 ～10μm ，柱效以理论塔板数计大胡举约 7000 ～10000。减小填料粒度和柱径以提高柱效。

3、拖尾因子（tailing factor，T），用以衡量色谱峰的对称性。也称为对称因子或不对陵脊称因子。

二、目的：按各品种项下要求对仪器进行适用性试验，即用规定的对照品对仪器进行试验和调整，应达到规定的要求；或规定分析状态下色谱柱的最小理论板数、分离度和拖尾因子。

扩展资料

高效液相色谱法（High Performance Liquid Chromatography \ HPLC）又称“高压液相色谱”、“高速液相色谱”、“高分离度液相色谱”、“近代柱色谱”等。

LLPC与GPC有相似之处，即分离的顺序取决于K，K大的组分保留值大；但也有不同之处，GPC中，流动相对K影响不大，LLPC流动相对K影响较大。

- 参考资料来源：

答：柱效（理论板数）、分离度（大于1.5）、拖尾滚昌虚因子（迅源0.95-1.05）三大燃项。

- 目的是衡量该色谱条件下的色谱系统（主要是柱子），是否适用于该方法。

- 答：理论板数，分离度，灵敏度，拖尾因子，重复性 五项指标

本文来源: https://www.zlunwen.cn/article/0f9214574f75170e0718013e.html