# 钢筋混凝土结构绪论PPT

##### 问：钢筋混凝土基本概念定义

答：一、钢筋混凝土结构的基本概猜饥念

钢筋混凝土是由两种力学性能完全不同的材料——钢筋和混凝土结合成整体，共同发挥作用的一种建筑材料。

- 混凝土是一种典型的脆性材料，其抗压强度很高，但抗拉强度很低(约为抗压强度的1／18～1／8)。以素混凝土梁为例，当它承受两个对称的集中力时，梁的上部受压，下部受拉。取跨中纯弯曲段为研究对象，随着荷载的增加，当荷载达到某一数值户时，粱的受拉区边缘混凝土的拉应变达到极限拉应变，即出现竖向弯曲裂缝。这时，裂缝截面处的受拉穗顷返区混凝土退出工作，该截面处的受压区高度减小，即使荷载不增加，竖向弯曲裂缝也会急速向上发展，导致梁骤然断裂。这种破坏是突然的，也就是说，当荷载达到尸的瞬间，梁立即发生破坏。由此可见，素混凝土梁的承载能力是由混凝土的抗拉强度控制的，而受压区混凝土的抗压强度远未被充分利用。在制造混凝土梁时，倘若在梁的受拉区配置适量的抗拉强度高的纵向钢筋，就构成钢筋混凝土梁。试验表明，和素混凝土梁有相同截面尺寸的钢筋混凝土梁承受竖向荷载作用时，荷载略大于P时，梁的受拉区仍会出现裂缝。在出现裂缝的截面处，受拉区混凝土虽退出工作，但配置在受拉区的钢筋将可承担几乎全部的拉力。这时，钢筋混凝土梁不会像素混凝乎含土梁那样立即断裂，而能继续承受荷载作用直至受拉钢筋的应力达到屈服强度，继而受压区的混凝土也被压碎，梁才破坏。因此，钢筋混凝土梁中混凝土的抗压强度和钢筋的抗拉强度都能得到充分的利用。

答：钢筋混凝土结构：指由配置受力的普通钢筋、钢筋网或钢筋骨架的混凝土制成的结构。

钢筋和混凝土本是风马牛不相及的两种材料。钢筋比重大，既能承受压力，又能承受张力；混凝土比重较小，但是能承受压力，不能承受张力。如果全用钢铁造大楼，不仅造价昂贵、保暖性能极差，而且地面也承受不了如此巨大的压力；如果全用混凝土盖大楼，虽然价格比较便宜，却不坚固，无人敢住。但是在混凝土中加进钢筋。大楼不仅造价比较便宜，而且坚固耐用时保温性能也较好。这就是把二者的优点都利用起来了。

现在，大楼越盖越高，对抗风、抗地震能力的要求也愈来愈高，普通的钢筋混凝土越来越不能适应形势的要求了。于是，工程技术人员又发明了纤维混凝土、聚合物混凝土、轻质混凝土等，一系列新型高强度混凝土。

纤维混凝土是受钢筋混凝土的启发而发明出来的。通常代替钢筋使用的有钢纤维、玻璃纤维和碳纤维等。英国有一种玻璃纤维混凝土，纤维束是由数千根细如发丝的玻璃纤维陪并闭组成。这种混凝土的抗压强度比普通钢筋混凝土的抗压强度大5倍，而价格却便宜一半。据说，如果改用碳纤维代替钢筋，混凝土的强度还可大幅度地增加。

轻质混蔽模凝土也是为适应现代建筑的要求而诞生的一种新型复合材料。普通混凝土的骨料是砂石，而轻质混凝土的骨科则是浮石、火山渣、膨胀珍珠岩等天然矿物、矿渣、炉渣等工业废料及有机材料等。

- 不久前，法国研制出了一种用中芦裂空玻璃球作骨料，用高分子材料聚氨基甲酸酯作粘结料的轻质聚合物混凝土，其密度只有200公斤／米3，可以漂浮在水或任何有机溶剂之上。据报道这种混凝土不仅保温、隔音、防水性能特好，而且可以切割、钻孔、钉钉子，给施工安装带来极大的方便。

##### 问：钢筋混泥土结构

答：1.

钢筋混凝土结构是指用配有钢筋增强的混凝土制成的结构。承重的主要构件是用钢筋混凝土建造的。包括薄壳结构、大模板现浇结构及使用滑模、升板等建造的钢筋混凝土结构的橡岩建筑物。用钢筋和混凝土制成的一种结构。钢筋承受拉力，混凝土承受压力。具有坚固、耐久、防火性能好、比钢结构节省钢材和成本低等优点。

2.

- 混凝土是由胶凝材料水泥、砂子、石子和水，及掺和材料、外加剂等按一定的比拦咐例拌和而成。凝固后坚硬如石，受压能力好，但受拉能力差，容易因受梁衡御拉而断裂。为了解决这个矛盾，充分发挥混凝土的受压能力，常在混凝土受拉区域内或相应部位加入一定数量的钢筋，使两种材料粘结成一个整体，共同承受外力。这种配有钢筋的混凝土，称为钢筋混凝土。

##### 问：钢筋混凝土结构的解释

答：钢筋混凝土结构的解释

用钢筋和混凝土制成的一种结构。钢筋承受拉力，混凝土承受压力。具有 坚固 、耐久、防火性能好、比钢结构节省钢材和成本低等优点。分两种：(1)整体式钢筋混凝土结构。在施工现场架设模板，配置钢筋，浇捣混凝土而筑成。(2)装配式钢筋混凝土结构铅旁。用在工厂或施工现场预先制成的钢筋混凝土构件，在现场拼装而成。

词语分解

- 钢筋的解释 灌筑混凝土中所用的长条钢材这块预制板里用的是圆钢筋详细解释钢筋混凝土中所用的长条钢材。按断面形状可分为圆钢筋、方钢筯等，按表面形状可分为光钢筋、竹节钢筋、螺纹钢筋等。也叫钢骨。 杜鹏程 《枣冲在 和平 的日 结构的解释 ∶组成整体的各部分的搭配和 安排 经济结构 ∶建筑物 承重 部分的构造复合结构 ∶构筑;建造 ∶勾结详细解释亦作“ 结搆 ”。 .连结构架，以成屋舍。 晋 葛洪 《 抱朴 子·勖学》：“文梓干云而不可名台槐岩橡榭者，

本文来源: https://www.zlunwen.cn/article/7dbdc000011448e1689b8af6.html